厦门市水利局

2015年5月

目   录

前  言	1

综  述	2

1  水资源量	3

1.1 降水量	3

1.2 地表水资源量	5

1.3 地下水资源量	7

1.4 水资源总量	7

1.5 九龙江流域地表水资源概况	8

2  蓄水动态	11

3  供水量与用水量	12

3.1 供水情况	12

3.2 用水情况	12

3.3 用水指标分析	14

4  水体水质	15

4.1 农药化肥使用情况	15

4.2 水质概况	15

5  重要水事	20

5.1 成立水资源管理委员会	20

5.2 召开市水资源管理委员会第一次全体成员（扩大）会议	20

5.3 全面建立和实行“河长制”	20

5.4 核定各区水资源管理“三条红线”控制目标	20

5.5完成水资源管理系统一期项目建设	21

5.6 完成厦门市水资源战略规划编制	21

5.7 重点水利工程建设有序推进	21

5.8全面做好防汛抗旱工作	22

5.9 中小流域水文监测系统建设全面完成	22

5.10 出台《关于加强主要溪流保护管理保障水安全的实施意见》	23

# 前  言

《厦门市水资源公报》是厦门市水利局定期向各级政府、社会各部门公布水资源数量、质量和开发利用情况的年报。它向全社会通报我市来水、用水和水环境状况，反映全市水资源供需情况和市内重要水事活动，为政府宏观决策和开发利用水资源提供科学依据，为实行最严格的水资源管理制度提供指导，让社会各界了解我们赖以生存的水资源状况，呼唤人们树立科学的发展观，在利用水资源的同时，都来关心水资源、珍惜水资源、保护水资源，使有限的水资源得到科学利用，保障经济社会可持续发展。

《厦门市水资源公报》按年度反映我市水资源状况及开发利用情况，内容包括水资源量、蓄水动态、供水量与用水量、水体水质、重要水事等。

《厦门市水资源公报》的基础资料主要来源于厦门市水利局和厦门市水文局，同时收集了统计、环保、建设、农业、国土资源、市政、水务集团等部门的有关资料。在此，特向在编制过程中给予支持的有关部门表示感谢。

# 综  述

厦门市土地总面积1573.16km2，当年底户籍人口203.44万人，其中城镇人口165.59万人，农村人口37.85万人，常住人口381万人。全年实现生产总值（GDP）3273.54亿元，其中第一产业增加值23.74亿元，第二产业增加值为1499.27亿元（工业增加值1240.32亿元，建筑业增加值226.80亿元），第三产业增加值1750.53亿元。工业总产值4905.44亿元。当年财政总收入909.13亿元，其中地方级财政收入543.80亿元，城镇居民人均可支配收入39625元，农民人均纯收入16220元。全年粮食播种面积10.34万亩，产量3.86万吨；蔬菜播种面积23.55万亩，产量54.91万吨；全市生猪存栏数29.35万头，家禽存栏数132.16万只。

当年全市平均降水量1312.2mm，比多年平均值（1956年至2010年，下同）1530.1 mm减少14.24％，属偏枯水年。全市地表水资源量9.746亿m3，地下水资源量1.959亿m3，水资源总量9.828亿m3。

当年末中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水量与上年末比较，减少1920.6万m3，其中中型水库的蓄水量减少1345.3万m3，主要小（Ⅰ）型水库的蓄水量减少575.3万m3。

全市年供用水量63276万m3，其中地表水供应量最大为59346万m3，占供水总量的93.79％。城镇居民用水量最多，为16859万m3，占用水总量的26.64%。

从全市水质监测点监测结果显示：除了饮用水源地及工业用水水源地水质达标外，其余监测点的水质都受到了不同程度的污染。

# 1  水资源量

## 1.1 降水量

当年全市平均降水量1312.2mm，比上年减少19.26％，比多年平均值减少14.24％，折合年降水总量20.643亿m3，属偏枯水年。全市按照行政区域分成厦门岛、海沧区、集美区、同安区、翔安区这五单元。其中年降水量最大的是同安区，最小的是翔安区。与多年平均比较，各单元均有不同程度的减少。当年降水量与多年平均值比较情况见表1、图1。

表1     各单元降水量情况

| 项 目 | 厦门岛 | 海沧区 | 集美区 | 同安区 | 翔安区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量(mm) | 965.6 | 1320.1 | 1362.7 | 1498.4 | 1069.7 | 1312.2 |
| 折合水量（亿m3） | 1.362 | 2.249 | 3.487 | 9.736 | 3.809 | 20.643 |
| 上年降水量(mm) | 1589.6 | 1604.6 | 1565.3 | 1791.8 | 1387.8 | 1625.2 |
| 多年平均降水量(mm) | 1236.9 | 1411.8 | 1478.5 | 1802.6 | 1243.1 | 1530.1 |
| 与上年比较（±%） | -39.26 | -17.73 | -12.94 | -16.37 | -22.92 | -19.26 |
| 与多年比较（±%） | -21.93 | -6.50 | -7.83 | -16.88 | -13.95 | -14.24 |

选定厦门岛前埔站、海沧区海沧站、集美区杏林湾水库站、同安区汀溪水库站、翔安区马巷站作为各单元的月降水量代表站。各代表站降水量年内分配不均匀，4～8月份降水量约占全年降水量的76.0％～81.4％，其月降水量过程线见图2。

东西溪流域年降水量1490.0mm，比多年平均值减少13.17％，属偏枯水年；九溪流域年降水量1041.0mm，比多年平均值减少16.72％，属偏枯水年；官浔溪流域年降水量1320.5mm，比多年平均值减少5.38％，属平水年；后溪流域年降水量1363.9mm，比多年平均值减少7.21％，属平水年。主要河流降水量与多年平均值比较见图3。

我市降水在空间上分布不均匀，同安北部山区为降水高值区，中部平原及沿海一带为低值区。从当年降水等值线图上可以看出，降水区域的分布与多年平均值大体一致。降水量由西北向东南沿海递减，汀溪水库以北山区年降水量在1500mm以上。全市最大年降水量发生在同安区汀溪镇荇后站1857.0mm，最小年降水量发生在翔安区新店镇张埭桥水库站882.0mm。当年厦门市降水量变化和距平等值线见图7和图8。

## 1.2 地表水资源量

全市地表水资源量9.746亿m3，比上年减少26.69％，比多年平均值减少19.53％，折合径流深619.5mm。同安区地表水资源量为5.092亿m3，占全市地表水资源量52.25％，比上年减少27.10％，比多年平均值减少25.07 %；厦门岛、海沧区、集美区和翔安区地表水资源量分别为0.465亿m3、1.057亿m3、1.688亿m3和1.444亿m3，比上年分别减少49.24％、21.12％、15.73％、29.60％，比多年平均值分别减少28.46％、4.00％、7.76％和16.77％。各单元地表水资源量与多年平均值比较见图4。

全市主要河流东西溪、九溪、官浔溪、后溪的地表水资源量分别为3.808亿m3、0.357亿m3、0.361亿m3、1.382亿m3，其中东西溪的地表水资源量最大，占全市的39.07 %，东西溪的地表水资源量比上年减少23.63%，与多年平均值比较，减少20.40%；九溪、官浔溪、后溪的地表水资源量比上年分别减少29.45%、19.96%和17.59%，与多年平均值比较，分别减少18.49%、4.50%和8.11%。主要河流地表水资源量与多年平均值比较见图5。

## 1.3 地下水资源量

全市地下水资源量1.959亿m3，比上年减少18.41％，其中厦门岛、海沧区、集美区、同安区和翔安区分别为0.109亿m3、0.214亿m3、0.331亿m3、0.949亿m3和0.356亿m3，各单元与上年同比，分别减少39.11%、16.73%、12.66%、15.94%和22.10%。地下水资源量最多的是同安区，占全市地下水资源量的48.44％，最少的是厦门岛，仅占全市地下水资源量的5.56%。

## 1.4 水资源总量

水资源总量是由地表水资源量和地下水资源量相加扣除重复计算量而得。当年全市水资源总量9.828亿m3，比上年减少27.00％，比多年平均值减少20.74％。全市平均产水系数0.47，平均产水模数62.5万m3/km2。各单元中水资源量最多的是同安区，占全市的52.05％；最少的是厦门岛，占全市的4.84％。各单元水资源总量见表2，各单元水资源量与上年和多年平均值比较见图6。

表2     各单元水资源量

单位：亿m3

| 项 目 | 厦门岛 | 海沧区 | 集美区 | 同安区 | 翔安区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水资源量 | 0.465 | 1.057 | 1.688 | 5.092 | 1.444 | 9.746 |
| 地下水资源量 | 0.109 | 0.214 | 0.331 | 0.949 | 0.356 | 1.959 |
| 重复计算量 | 0.098 | 0.204 | 0.315 | 0.926 | 0.334 | 1.877 |
| 水资源总量 | 0.476 | 1.067 | 1.704 | 5.115 | 1.466 | 9.828 |

## 1.5 九龙江流域地表水资源概况

根据福建省水文水资源勘测局提供的资料，九龙江流域当年降水量1523.9mm，折合降水总量224.64亿m3，与上年比较减少21.48%，比多年平均值减少9.50%。地表水资源量120.86亿m3，比上年减少29.68%，比多年平均值减少22.00%。

图7

# 2  蓄水动态

全市现有中型水库5座，小型水库92座，总库容24237.2万m3。根据统计,当年末中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水量与上年末比较，减少1920.6万m3,其中中型水库的蓄水量减少1345.3万m3，主要小（Ⅰ）型水库的蓄水量减少575.3万m3。中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水动态见表3。

表3   中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水动态

单位：万m3

| 水库类别 | 水库名称 | 所属区域 | 总库容 | 正 常 水位库容 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年 末 蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型水库 | 石兜水库 | 集美区 | 6654.0 | 6143.0 | 1740.8 | 1337.5 | -403.3 |
|  | 汀溪水库 | 同安区 | 4445.0 | 3797.0 | 1821.2 | 1138.7 | -682.5 |
|  | 杏林湾水库 | 集美区 | 2954.7 | 860.7 | 888.5 | 743.7 | -144.8 |
|  | 溪东水库 | 同安区 | 1383.0 | 1128.0 | 952.3 | 837.6 | -114.7 |
|  | 竹坝水库 | 同安区 | 1165.0 | 850.0 | 整治中，放空 |
|  | 小 计 |  | 16601.7 | 12778.7 | 5402.8 | 4057.5 | -1345.3 |
| 主要小（Ⅰ）型水库 | 坂头水库 | 集美区 | 744.6 | 435.8 | 368.7 | 383.1 | +14.4 |
|  | 湖边水库 | 湖里区 | 617.5 | 466.5 | 418.3 | 157.4 | -260.9 |
|  | 曾溪水库 | 翔安区 | 589.0 | 505.0 | 259.0 | 214.5 | -44.5 |
|  | 河溪水库 | 同安区 | 556.3 | 485.0 | 195.1 | 76.7 | -118.4 |
|  | 小坪水库 | 同安区 | 440.0 | 408.0 | 165.7 | 95.4 | -70.3 |
|  | 坑内水库 | 集美区 | 383.8 | 342.0 | 274.1 | 261.6 | -12.5 |
|  | 溪美水库 | 翔安区 | 373.5 | 298.6 | 30.0 | 36.5 | +6.5 |
|  | 溪头水库 | 海沧区 | 366.2 | 300.0 | 201.1 | 109.2 | -91.9 |
|  | 古宅水库 | 翔安区 | 313.9 | 300.0 | 124.2 | 126.5 | +2.3 |
|  | 小 计 |  | 4384.8 | 3540.9 | 2036.2 | 1460.9 | -575.3 |
| 合计 |  | 20986.5 | 16319.6 | 7439.0 | 5518.4 | -1920.6 |

当年末蓄水量以2015年1月1日8：00水量为准。

# 3  供水量与用水量

## 3.1 供水情况

当年全市供水量63276万m3（不含海水供应量），比上年增加3.52%。其中地表水供应量为59346万m3，占93.79%，地下水源供应量为3260万m3，占5.15%，其他水源供应量670万m3，占1.06%；当地水资源供应量为26108万m3，占41.26%，区域外调入水量为37168万m3，占58.74%。全市供水情况见表4。

此外，当年海水主要用于火电厂冷却和湖泊冲污等，均未经淡化等处理直接利用，供应量为133477万m3，与上年相比有较大上升。

表4  全市供水情况表

单位：万m3

| 地表水源供水量 | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 供水总量 | 另外： 海水 利用 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 蓄水 | 调水 | 引水 | 提水 | 其他 |  |  | 合计 | 其中当地水资源 | 其中区域外调 入水 |  |
| 59346 | 15698 | 37168 | 4000 | 1860 | 620 | 3260 | 670 | 63276 | 26108 | 37168 | 133477 |

备注：海水供应均未经淡化等处理直接使用，故不计入供水总量中。

## 3.2 用水情况

当年全市用水总量为63276万m3，比上年增加3.52%。其中城镇居民用水量最大，为16859万m3，占26.64%；其次是第二产业用水量（包括建筑业用水1890万m3）为16536万m3，占26.13%；第一产业用水量为14207万m3，占22.45%；第三产业用水量为11679万m3，占18.46%；农村居民用水量为2472万m3，占3.91%；生态环境用水量为1523万m3，占2.41%。全市用水情况见图9和表5。

表5  全市用水情况表

单位：万m3

| 生活用水 | 生产用水 | 生态环境用水 | 用水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村 | 城镇 | 其中地下水 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 其中 地下 水 |  | 用 水 量 | 其中 地下 水 |
| 2472 | 16859 | 798 | 14207 | 16536 | 11679 | 2462 | 1523 | 63276 | 3260 |

全市总用水量按行政区统计，思明区总用水量11551万m3，湖里区总用水量9951万m3，集美区总用水量9903万m3，海沧区总用水量7535万m3，同安区总用水量12453万m3，翔安区总用水量11883万m3。

## 3.3 用水指标分析

据统计，当年本地水资源供应量为26108万m3，水资源总量为9.784亿m3，水资源利用率为26.68%。以户籍人口计算，当年人均水资源量为481m3，比上年减少29.37%；以常住人口计算，当年人均水资源量为257m3，比上年减少28.41%。

根据用水情况，比照社会经济发展水平，万元生产总值（GDP）用水量（包括农林牧渔用水）为19.3m3，比上年减少4.93%；万元工业产值用水量为3.0m3，比上年减少9.09%；万元工业增加值用水量为11.8m3，比上年减少7.09%；第三产业万元增加值用水量为6.7m3，比上年减少5.63%；农业亩均用水量为551.0m3，比上年增加4.12%。

以户籍人口计算，人均综合用水量为311m3，与上年持平；城镇人均生活日用水量为279L，比上年增加0.36%；农村人均生活日用水量为179L，比上年减少2.19%。以常住人口计算，人均综合用水量为166m3，比上年增加1.22%；城镇人均生活日用水量为137L，与上年持平；农村人均生活日用水量为157L，比上年增加16.30%。全市用水指标分析情况见表6。

表6  用水指标分析情况表

| 万元GDP用 水 量 | 万元工业产值 用水量 | 万元工业增加值用水 量 | 第三产业万元增加值用水量 | 农业亩均用水 量 | 人均水资源量 | 人均综合用水 量 | 城镇人均生活 日用水量 | 农村人均生活 日用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | L | L |
| 19.3 | 3.0 | 11.8 | 6.7 | 551.0 | 481 | 311 | 279 | 179 |
|  |  |  |  |  | 257 | 166 | 137 | 157 |

备注：表中所示人均指标第一行以户籍人口数计算，第二行以常住人口数计算。

# 4  水体水质

## 4.1 农药化肥使用情况

全市农用化肥施用折纯量为13932吨（比上年减少40.7%），其中氮肥3285吨，磷肥1539吨，钾肥2748吨，复合肥6360吨；农药施用量391吨，比上年减少22.8%。

## 4.2 水质概况

4.2.1主要河流

2014年度对全市7条主要河流17个断面的水质进行了监测，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。当年全市主要河流总体水质状况与上年相比略有好转。在131.6km评价河长中，情况较好的河长（Ⅲ类以上）为10.5km，其余河长均受到不同程度的污染。水体的主要超标项目为总磷、溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数等（详见表7）。

（1）东西溪 水质状况与上年相比略有好转。水吼断面为Ⅴ类；崎坑大桥断面水质为劣Ⅴ类；新西桥断面为劣Ⅴ类；隘头潭断面水质为劣Ⅴ类；坂头桥断面水质达到Ⅱ类标准，优于上年；东溪五显桥断面水质为劣Ⅴ类；中洲大桥断面水质为劣Ⅴ类。主要超标项目为总磷、氨氮、五日生化需氧量等。

（2）后溪 后溪水闸断面、后溪大桥断面及军民团结桥断面水质均为劣Ⅴ类。受污染河长为18.9km，与上年相同。主要超标项目为总磷、氨氮、五日生化需氧量等。

（3）九溪 西林桥断面及斗门水闸断面水质均为劣Ⅴ类。受污染河长为19.0km。主要超标项目为总磷、高锰酸盐指数、氨氮等。

（4）官浔溪 官浔桥断面及赤松桥断面水质均为劣Ⅴ类，从两个采样断面水体状况来看，发黑发臭。受污染河长为12.3km，与上年相同。主要超标项目为总磷、高锰酸盐指数、氨氮、溶解氧、五日生化需氧量、挥发酚等。

（5）过芸溪 下尾溪桥断面水质为Ⅳ类，略优于去年。受污染河长为6.4km，主要超标项目为总磷、氨氮等。

（6）龙东溪 乐安路桥断面水质为劣Ⅴ类。受污染河长为8.9km。主要超标项目为总磷、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量等。

（7）埭头溪 埭头溪桥断面水质为劣Ⅴ类。受污染河长为13.0km。主要超标项目为溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量等。

表7     厦门市主要溪流水质状况

河长单位：km

| 名称 | 评价总河长（km） | 时 段 | Ⅰ、Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 河长 | 河长 | 河长 | 河长 | 河长 |
| 东西溪 | 53.1 | 枯水期 |  | 10.5 | 2.6 |  | 40.0 |
|  |  | 丰水期 | 10.5 |  |  | 2.6 | 40.0 |
|  |  | 全年期 | 10.5 |  |  | 2.6 | 40.0 |
| 后溪 | 18.9 | 枯水期 |  |  |  |  | 18.9 |
|  |  | 丰水期 |  |  |  |  | 18.9 |
|  |  | 全年期 |  |  |  |  | 18.9 |
| 九溪 | 19.0 | 枯水期 |  |  | 7.3 |  | 11.7 |
|  |  | 丰水期 |  |  |  |  | 19.0 |
|  |  | 全年期 |  |  |  |  | 19.0 |
| 官浔溪 | 12.3 | 枯水期 |  |  |  |  | 12.3 |
|  |  | 丰水期 |  |  |  |  | 12.3 |
|  |  | 全年期 |  |  |  |  | 12.3 |
| 过芸溪 | 6.4 | 枯水期 |  |  |  |  | 6.4 |
|  |  | 丰水期 |  | 6.4 |  |  |  |
|  |  | 全年期 |  |  | 6.4 |  |  |
| 龙东溪 | 8.9 | 枯水期 |  |  |  |  | 8.9 |
|  |  | 丰水期 |  |  |  |  | 8.9 |
|  |  | 全年期 |  |  |  |  | 8.9 |
| 埭头溪 | 13.0 | 枯水期 |  |  |  |  | 13.0 |
|  |  | 丰水期 |  |  |  |  | 13.0 |
|  |  | 全年期 |  |  |  |  | 13.0 |
| 全市 | 131.6 | 枯水期 |  | 10.5 | 9.9 |  | 111.2 |
|  |  | 丰水期 | 10.5 | 6.4 |  | 2.6 | 112.1 |
|  |  | 全年期 | 10.5 |  | 6.4 | 2.6 | 112.1 |

4.2.2饮用水水源地及源头水

评价项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1规定的基本项目和表2水源地补充项目，其中总磷、总氮不参加评价。根据单指标评价法，并根据Ⅲ类水质标准进行水质合格评价。

在评价的饮用水水源地中，汀溪水库水质符合Ⅰ类标准，略好于上年；溪东水库水质符合Ⅱ类标准，与上年持平；竹坝水库全年库区放空整治；九龙江北溪引水集美水池，水质符合Ⅲ类标准，与上年持平；坂头水库水质符合Ⅱ类标准，与上年持平；源头水保护区的小坪水库 2014年度开始监测，水库坝头断面水质符合Ⅱ类标准；溪头水库、古宅水库和茂口水库水质均符合Ⅱ类标准，与上年持平；石垅水库水质符合Ⅱ类标准，略逊于上年；备用水源地湖边水库水质符合Ⅱ类标准，与上年持平；备用水源地东山水库2014年度开始监测，水质为Ⅳ类，主要污染物为高锰酸盐指数。（详见表8）。

表8  厦门市饮用水源地及源头水水质状况

| 名称 | 时 段 | 水质类型 |
| --- | --- | --- |
| 汀溪水库 | 枯水期 | Ⅰ类 |
|  | 丰水期 | Ⅰ类 |
|  | 全年期 | Ⅰ类 |
| 溪东水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 竹坝水库 | 枯水期 | 放空整治 |
|  | 丰水期 |  |
|  | 全年期 |  |
| 坂头水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 湖边水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 小坪水库 | 枯水期 | Ⅲ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 溪头水库 | 枯水期 | Ⅰ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 古宅水库 | 枯水期 | Ⅰ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 茂口水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 石垅水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 东山水库 | 枯水期 | Ⅳ类 |
|  | 丰水期 | Ⅳ类 |
|  | 全年期 | Ⅳ类 |
| 集美水池 | 枯水期 | Ⅲ类 |
|  | 丰水期 | Ⅳ类 |
|  | 全年期 | Ⅲ类 |

4.2.3重要水体和工业用水水源地

对杏林湾水库和曾溪水库采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价（详见表9）。

（1）杏林湾水库 水库坝头断面水质为劣Ⅴ类，与上年相同。主要超标项目为总磷、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮等。

（2）曾溪水库 作为工业用水水源地，水质符合Ⅲ类标准，略逊于去年。

表9  厦门市重要水体和工业用水水源地水质状况

| 名称 | 时 段 | 水质类型 |
| --- | --- | --- |
| 杏林湾水库 | 枯水期 | 劣Ⅴ类 |
|  | 丰水期 | 劣Ⅴ类 |
|  | 全年期 | 劣Ⅴ类 |
| 曾溪水库 | 枯水期 | Ⅲ类 |
|  | 丰水期 | Ⅲ类 |
|  | 全年期 | Ⅲ类 |

# 5  重要水事

## 5.1 成立水资源管理委员会

市人民政府成立以市长为主任，分管副市长为副主任，24个相关部门领导为成员的市水资源管理委员会，办公室设在市水利局，负责市水资源管理委员会的日常工作；明确了市水资源管理委员会主要职能和成员单位主要职责，制订了水资源管理委员会及其办公室的工作制度。岛外各区政府也相应成立区水资源管理委员会。

## 5.2 召开市水资源管理委员会第一次全体成员（扩大）会议

12月5日，市水资源管理委员会主任、市长刘可清主持召开厦门市水资源管理委员会全体成员（扩大）会议。会议要求把溪流污染治理为重要工作来抓，立即摆上议事日程，集中更多财力、物力加大水环境治理力度，有效改善岛外溪流“黑、脏、臭”问题。

## 5.3 全面建立和实行“河长制”

10月23日，市政府办公厅印发《厦门市实施“河长制”工作意见》，在全市九条主要溪流全面建立和实行“河长制”，由市、区、镇三级领导担任我市主要溪流的河长（河段长），市、区两级政府相关部门为联系单位，辅之以村（居）专管员，形成溪流综合整治和长效管理的新的管理机制。

## 5.4 核定各区水资源管理“三条红线”控制目标

根据省人民政府下达给厦门市的水资源管理“三条红线”控制目标，市人民政府分解下达了水资源管理“三条红线”各区控制目标，明确各区2015年、2020年和2030年的用水总量、用水效率、水功能区水质达标率等用水红线。

## 5.5完成水资源管理系统一期项目建设

完成水资源管理系统一期项目建设，并通过省水资源综合管理系统建设小组办公室组织的项目验收。水资源管理系统一期项目包括：系统平台、信息采集传输体系及水资源监控中心等，在重要取用水户上安装超声波流量计27台，实时监控取用水量，建成竹坝水库、溪东水库和古宅水库三个湖库型饮用水源地水质自动监测站。

## 5.6 完成厦门市水资源战略规划编制

为做好供水安全保障和解决水生态环境问题，我市委托中国水科院王浩院士团队完成《厦门市水安全保障体系调研报告》和《厦门市水资源战略规划（2015—2030年）》的编制工作。该项规划在科学分析常规水源和非常规水源的开发前景和发展趋势，研究水资源开发保护战略和总体布局的基础上，前瞻性地提出支撑我市社会经济可持续发展的思路和对策。

## 5.7 重点水利工程建设有序推进

1月，长泰枋洋水利枢纽工程初步设计获省发改委、省水利厅批复，工程开始进入全面施工阶段。年内，先行工程—龙津溪引水工程累计完成主洞开挖11566m，占隧洞总长13.842km的83.6%。

莲花水库工程为省市重点工程，概算总投资86365万元，主要建设内容有主坝、副坝及灌溉隧洞、库盆扩挖等。当年，主坝土建部分完成95%，左岸浇筑至23.5m高程，右岸坝段已浇筑至29.25m高程，溢流面坝段浇筑至溢流面顶设计高程20.00m，4个闸墩浇筑至24.00m高程。副坝土建完成约40%，坝体填筑至23.0m高程，灌溉隧洞长267m已全线贯通。库盆扩挖完成约300万方，占40%。全年完成投资1.02亿元，累计完成投资10.18亿元。

竹坝水库除险加固工程和库区清淤工程完工验收；汀溪水库除险加固工程放水涵洞正在安装取水口金属结构，尾水隧洞开挖完成约80%。

## 5.8全面做好防汛抗旱工作

当年，我市汛情平稳，先后遭受5场暴雨和3个台风影响，共启动11次应急响应，全市未出现重大灾情、险情。由于影响我市台风少，降雨量偏少，水库蓄水量严重不足，市政府于11月初下达抗旱补助资金450万元，组织岛外4区开挖300口深水机井，并调整汀溪水库供水计划，启动应急水源工程建设，先后采取节水应急措施、挖掘新水源、建设翔安区应急水源配套工程、调配大功率潜水泵抽水、同集路给水管道改造工程、翔安反供同安原水工程、铺设曾溪水库至银鹭集团供水管道、本翔互通输水工程等8个应急供水措施，努力保障同安、翔安区供水，有效缓解旱情。

## 5.9 中小流域水文监测系统建设全面完成

厦门市水文局成立厦门市水环境监测中心，配齐全自动流动注射仪等大型仪器设备，实现了水质、水量同步监测；成立厦门市水文情报预报中心，开通水文信息微信公众平台，促进水文与社会公众之间的沟通和交流。至此，全面完成中小河流水文监测系统建设。

## 5.10 出台《关于加强主要溪流保护管理保障水安全的实施意见》

市政府印发《关于加强主要溪流保护管理保障水安全的实施意见》，明确溪流保护管理工作目标，创新工作机制，推动水生态环境治理和美丽厦门建设。水利部门进一步调查核实全市九条主要河流流域面积为1028平方公里，总河段长为465.1公里（详见下表）。

| 流域名称 | 流域面积 （平方公里） | 河长 （公里） | 河段名称 | 河段长 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1028 | 150.2 |  | 465.1 |  |
| 东西溪流域 | 491.48 | 34.5 | 西溪 | 185.4 | 4.8 |  |
|  |  |  | 汀溪 |  | 11.5 |  |
|  |  |  | 造水溪 |  | 6.1 |  |
|  |  |  | 茂林溪 |  | 13 |  |
|  |  |  | 西源溪 |  | 9.7 |  |
|  |  |  | 莲花溪 |  | 13.5 | 澳溪、莲花溪汇合后 5.3 |
|  |  |  | 澳溪 |  | 4.8 |  |
|  |  |  | 澳溪（左） |  | 7.5 |  |
|  |  |  | 澳溪（右） |  | 10.5 |  |
|  |  |  | 上陵溪 |  | 7.7 |  |
|  |  |  | 河田溪 |  | 2.4 |  |
|  |  |  | 东西溪合流城区段 |  | 1.8 |  |
|  |  |  | 石浔支流 |  | 3.6 |  |
|  |  |  | 浦声支流 |  | 3.9 |  |
|  |  |  | 东西溪合流出海口段 |  | 3.4 |  |
|  |  |  | 东溪 |  | 13.5 | 东溪河段长81.2公里，河长25.2公里。 |
|  |  |  | 古宅溪 |  | 11.7 |  |
|  |  |  | 曾溪 |  | 6.5 |  |
|  |  |  | 金柄溪 |  | 5.6 |  |
|  |  |  | 镇区南支流 |  | 6.8 |  |
|  |  |  | 竹山溪 |  | 5.9 |  |
|  |  |  | 垵炉溪 |  | 18.5 |  |
|  |  |  | 竹坝溪 |  | 9.5 |  |
|  |  |  | 西洋溪 |  | 3.2 |  |
| 官浔溪流域 | 58.1 | 18.1 | 官浔溪 | 24.5 | 18.1 |  |
|  |  |  | 蔡宅溪 |  | 6.4 |  |
| 埭头溪流域 | 44.84 | 13.3 | 乌涂溪 | 35 | 11.6 |  |
|  |  |  | 泥山溪 |  | 8.9 |  |
|  |  |  | 梧侣溪 |  | 7.6 |  |
|  |  |  | 埭头溪 |  | 4.4 |  |
|  |  |  | 埭头溪截流工程 |  | 2.5 |  |
| 龙东溪流域 | 48.4 | 9.4 | 龙东溪 | 22.4 | 9.7 |  |
|  |  |  | 三忠溪 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 洪塘溪 |  | 7.2 |  |
| 九溪流域 | 101 | 20.6 | 九溪 | 62.9 | 7.7 |  |
|  |  |  | 内田溪 |  | 12.9 |  |
|  |  |  | 美山溪 |  | 3.7 |  |
|  |  |  | 店头溪 |  | 5 |  |
|  |  |  | 店头溪（左） |  | 1.3 |  |
|  |  |  | 店头溪（右） |  | 1.4 |  |
|  |  |  | 莲溪 |  | 8.1 |  |
|  |  |  | 沙溪 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 内头溪 |  | 3.5 |  |
|  |  |  | 新安溪 |  | 2.2 |  |
|  |  |  | 后房溪 |  | 4.6 |  |
|  |  |  | 西林溪 |  | 3.4 |  |
|  |  |  | 东坂溪 |  | 3.6 |  |
| 后溪流域 | 209.3 | 17 | 后溪 | 67.8 | 4.9 |  |
|  |  |  | 苎溪 |  | 12.1 |  |
|  |  |  | 许溪 |  | 5.3 |  |
|  |  |  | 东李溪 |  | 6.5 |  |
|  |  |  | 洪溪 |  | 1.9 |  |
|  |  |  | 张茂溪 |  | 3.6 |  |
|  |  |  | 龙岗溪 |  | 5.7 |  |
|  |  |  | 田李溪 |  | 6.6 |  |
|  |  |  | 枋塘溪 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 崎沟溪 |  | 3.7 |  |
|  |  |  | 鹭埭溪 |  | 7.2 |  |
|  |  |  | 港头溪 |  | 4.8 |  |
| 深青溪流域 | 15.64 | 11.8 | 深青溪 | 11.8 | 11.8 |  |
| 瑶山溪流域 | 15.78 | 10.4 | 瑶山溪 | 10.4 | 10.4 |  |
| 过芸溪流域 | 43.46 | 15.1 | 过芸溪 | 44.9 | 15.1 |  |
|  |  |  | 过坂溪 |  | 5.2 |  |
|  |  |  | 天竺溪 |  | 8.9 |  |
|  |  |  | 天竺溪右支流 |  | 6.3 |  |
|  |  |  | 汤岸溪（4#支流） |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 后浦溪 |  | 3.9 |  |

注：河长即主干流长。

主办单位：厦门市水利局

协办单位：厦门市水文局

顾    问：郭金炼

审    定：陈世真  杨文和  蔡伟兴

审    核：陶洪生  林恩良  冯本凡  林福顺  张  青  李金尝

编    辑：许  茜  庄明龙  颜庆成  沈盛湘  叶加财  林  舒