厦门市水利局

2013年8月

目   录

前  言	1

概  述	2

1  水资源量	3

1.1 降水量	3

1.2 地表水资源量	5

1.3 地下水资源量	6

1.4 水资源总量	6

1.5 九龙江流域地表水资源概况	7

2  蓄水动态	10

3  供用水情况	11

3.1 供水情况	11

3.2 用水情况	11

3.3 用水指标分析	12

4  水质状况	14

4.1 农药化肥使用情况	14

4.2 水质概况	14

5  水利大事记	18

5.1 出台水源保护区农村综合整治和生态补偿实施方案	18

5.2 市政府批准全市水功能区划和水库功能调整	18

5.3 全面做好防汛备汛工作	19

5.4 长泰枋洋水利枢纽先行工程开工建设	19

5.5 莲花水库工程加快推进	19

5.6 九龙江北溪引水左干渠改造二期工程正式通水	20

5.7 岛外十条溪流综合治理规划编制完成	20

# 前  言

《厦门市水资源公报》是厦门市水利局定期向各级政府、社会各部门公布水资源数量、质量和开发利用情况的年报。它向全社会通报我市来水、用水和水环境状况，反映全市水资源供需情况和市内重要水事活动，为政府宏观决策和开发利用水资源提供科学依据，为实行最严格的水资源管理制度提供指导，让社会各界了解我们赖以生存的水资源状况，呼唤人们树立科学的发展观，在利用水资源的同时，都来关心水资源、珍惜水资源、保护水资源，使有限的水资源得到科学利用，保障经济社会可持续发展。

《厦门市水资源公报》按年度反映我市水资源状况及开发利用情况，内容包括水资源量、蓄水动态、供用水情况、水质状况、水利大事记等。

《厦门市水资源公报》的基础资料主要来源于厦门市水利局和厦门水文水资源勘测分局，同时收集了统计、环保、农业、国土资源、节水、水务集团等部门的有关资料。在此，特向在编制过程中给予支持的有关部门表示感谢。

# 概  述

厦门市土地总面积1573.16km2，当年底户籍人口190.92万人，其中城镇人口154.52万人，农村人口36.40万人，常住人口367万人。全年实现生产总值（GDP）2817.07亿元，其中第一产业增加值25.21亿元，第二产业增加值为1374.01亿元（工业增加值1163.98亿元，建筑业增加值210.08亿元），第三产业增加值1417.85亿元。工业总产值4664.66亿元。当年财政总收入739.46亿元，其中地方级财政收入422.91亿元，城镇居民人均可支配收入37576元，农民人均纯收入13455元。全年粮豆播种面积11.01万亩，产量4.06万吨；蔬菜播种面积24.58万亩，产量58.00万吨。

当年全市平均降水量1476.8 mm，比多年平均值（1956年至2010年，下同）1530.1 mm减少3.48％，属平水年。全市地表水资源量12.161亿m3，地下水资源量2.201亿m3，水资源总量12.254亿m3。

当年末中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水量与上年末比较，增加230.5万m3，其中中型水库的蓄水量增加652.3万m3，主要小（Ⅰ）型水库的蓄水量减少421.8万m3。

全市年供用水量60182万m3，其中地表水供应量最大为55208万m3，占供水总量的91.74％。第二产业用水量最多，为15731万m3，占用水总量的26.14%。

从全市水质监测点监测结果显示：除了饮用水源地及水库水质达标外，其余监测点的水质均受到不同程度的污染。

# 1  水资源量

## 1.1 降水量

当年全市平均降水量1476.8mm，比上年增加14.47％，比多年平均值减少3.48％，折合年降水总量23.233亿m3，属平水年。其中年降水量最大的是同安，最小的是厦门岛。与多年平均比较，各单元均有不同程度的减少。当年降水量与多年平均值比较情况见表1、图1。

表1     各单元降水量情况

| 项 目 | 同安 | 翔安 | 集美 | 海沧 | 厦门岛 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降水量(mm) | 1767.4 | 1143.3 | 1471.6 | 1367.6 | 1121.8 | 1476.8 |
| 折合水量（亿m3） | 11.483 | 4.071 | 3.766 | 2.330 | 1.583 | 23.233 |
| 多年平均降水量(mm) | 1802.6 | 1243.1 | 1478.5 | 1411.8 | 1236.9 | 1530.1 |
| 与上年比较（±%） | 13.06 | 15.48 | 9.97 | 28.67 | 14.75 | 14.47 |
| 与多年比较（±%） | -1.95 | -8.03 | -0.47 | -3.13 | -9.31 | -3.48 |

选定同安汀溪水库站、翔安马巷站、集美杏林湾水库站、海沧海沧站、厦门岛前埔站作为各单元的月降水量代表站。各代表站降水量年内分配不均匀，4～9月份降水量约占全年降水量的63.2％～67.0％，2月份和11月份降雨量较常年偏多。其月降水量过程线见图2。

东西溪流域年降水量1810.4mm，比多年平均值增加5.51％，属平水年；九溪流域年降水量1192.3mm，比多年平均值减少4.62％，属平水年；官浔溪流域年降水量1431.0mm，比多年平均值增加2.54％，属平水年；后溪流域年降水量1475.2mm，比多年平均值增加0.36％，属平水年。主要河流降水量与多年平均值比较见图3。

由于气候、地形等因素影响，我市降水在空间上分布不均匀。同安北部山区为降水高值区，平原及沿海一带为低值区。从当年降水等值线图上可以看出，降水区域的分布与多年平均值大体一致。降水量由西北向东南沿海递减，汀溪水库以北山区年降水量在1800mm以上。全市年最大降水量的雨量站为罗溪站2162.0mm，年最小降水量的雨量站为张埭桥水库站946.0mm。当年厦门市降水量变化和距平等值线见图7和图8。

## 1.2 地表水资源量

全市地表水资源量12.161亿m3，比上年增加32.40%，比多年平均值增加0.40％，折合径流深773.0mm。同安地表水资源量为6.890亿m3，占全市地表水资源量56.66％，比多年平均值增加1.38%；翔安、集美、海沧和厦门岛地表水资源量分别为1.669亿m3、1.883亿m3、1.118亿m3和0.601亿m3，比多年平均值分别减少3.80％、增加2.90％、增加1.54％和减少7.54％。各单元地表水资源量与多年平均值比较见图4。

全市主要河流东西溪、九溪、官浔溪、后溪的地表水资源量分别为5.249亿m3、0.442亿m3、0.407亿m3、1.575亿m3，其中东西溪的地表水资源量最大，占全市的43.16%，东西溪、九溪、官浔溪、后溪的地表水资源量比上年分别增加34.18%、35.58%、34.32%和25.80%，与多年平均值比较，分别增加9.72%、0.91%、7.67%和4.72%。主要河流地表水资源量与多年平均值比较见图5。

## 1.3 地下水资源量

全市地下水资源量2.201亿m3，比上年增加14.16％，其中同安、翔安、集美、海沧、厦门岛分别为1.117亿m3、0.379亿m3、0.357亿m3、0.221亿m3和0.127亿m3，各单元与上年同比，分别增加12.83%、15.20%、9.51%、27.75%和15.45%。地下水资源量最多的是同安，占全市地下水资源量的50.75％，最少的是厦门岛，仅占全市地下水资源量的5.80%。

## 1.4 水资源总量

水资源总量是由地表水资源量和地下水资源量相加扣除重复计算量而得。当年全市水资源总量12.254亿m3，比上年增加30.65％，比多年平均值减少0.73％。全市平均产水系数0.53，平均产水模数77.9万m3/km2。各单元中水资源量最多的是同安，占全市的56.45％；最少的是厦门岛，占全市的5.01％。各单元水资源总量见表2，各单元水资源量与上年和多年平均值比较见图6。

表2     各单元水资源量

单位：亿m3

| 项 目 | 同安 | 翔安 | 集美 | 海沧 | 厦门岛 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水资源量 | 6.890 | 1.669 | 1.883 | 1.118 | 0.601 | 12.161 |
| 地下水资源量 | 1.117 | 0.379 | 0.357 | 0.221 | 0.127 | 2.201 |
| 重复计算量 | 1.090 | 0.354 | 0.340 | 0.210 | 0.114 | 2.108 |
| 水资源总量 | 6.917 | 1.694 | 1.900 | 1.129 | 0.614 | 12.254 |

## 1.5 九龙江流域地表水资源概况

根据福建省水文水资源勘测局提供的资料，九龙江流域年降水量1844.5mm，折合降水总量271.89亿m3，与上年比较增加28.88%，比多年平均值增加9.52%。地表水资源量157.05亿m3，比上年增加49.46 %，比多年平均值增加1.35%。

# 2  蓄水动态

全市现有中型水库5座，小型水库92座，总库容24237.2万m3。根据统计,当年末中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水量与上年末比较，增加230.5万m3,其中中型水库的蓄水量增加652.3万m3，主要小（Ⅰ）型水库的蓄水量减少421.8万m3。中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水动态见表3。

表3     中型及主要小（Ⅰ）型水库蓄水动态

单位：万m3

| 水库类别 | 水库名称 | 总库容 | 正 常 水位库容 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年 末 蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型水库 | 石兜水库 | 6654.0 | 6143.0 | 2507.0 | 2027.6 | -479.4 |
|  | 汀溪水库 | 4445.0 | 3797.0 | 1732.1 | 2202.0 | 469.9 |
|  | 杏林湾水库 | 2954.7 | 860.7 | 847.0 | 1089.8 | 242.8 |
|  | 溪东水库 | 1383.0 | 1128.0 | 607.2 | 1026.2 | 419.0 |
|  | 竹坝水库 | 1165.0 | 850.0 | 整治中，放空 |
|  | 小 计 | 16601.7 | 12778.7 | 5693.3 | 6345.6 | 652.3 |
| 主要小（Ⅰ）型水库 | 坂头水库 | 744.6 | 435.8 | 398.4 | 493.3 | 94.9 |
|  | 湖边水库 | 617.5 | 466.5 | 314.2 | 310.6 | -3.6 |
|  | 曾溪水库 | 589.0 | 505.0 | 271.6 | 62.1 | -209.5 |
|  | 河溪水库 | 556.3 | 485.0 | 165.2 | 10.7 | -154.5 |
|  | 小坪水库 | 440.0 | 408.0 | 120.2 | 124.8 | 4.6 |
|  | 坑内水库 | 383.8 | 342.0 | 95.2 | 182.7 | 87.5 |
|  | 溪美水库 | 373.5 | 298.6 | 61.0 | 25.0 | -36.0 |
|  | 溪头水库 | 366.2 | 300.0 | 218.4 | 173.6 | -44.8 |
|  | 古宅水库 | 313.9 | 300.0 | 176.4 | 16.0 | -160.4 |
|  | 小 计 | 4384.8 | 3540.9 | 1820.6 | 1398.8 | -421.8 |
| 合计 | 20986.5 | 16319.6 | 7513.9 | 7744.4 | 230.5 |

蓄水量以2013年1月1日8：00水量为准，各水库主要特征参数采用新一轮除险加固后的数据。

# 3  供用水情况

## 3.1 供水情况

当年全市供水量60182万m3（不含海水供应量），比上年增加0.70%。其中地表水供应量为55208万m3，占91.74%，地下水源供应量为4304万m3，占7.15%，其他水源供应量670万m3，占1.11%；当地水资源供应量为29298万m3，占48.68%，跨流域引水量为30884万m3，占51.32%。全市供水情况调查见表4。

此外，当年海水主要用于火电厂冷却和湖泊冲污等，均未经淡化等处理直接利用，供应量为95577万m3，与上年相比略有下降。

表4     全市供水情况调查表

单位：万m3

| 地表水源供水量 | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 供水总量 | 另外： 海水 利用 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 蓄水 | 引水 | 提水 | 其他 |  |  | 合计 | 其中当地水资源 | 其中跨流域引水 |  |
| 55208 | 15896 | 36462 | 2137 | 713 | 4304 | 670 | 60182 | 29298 | 30884 | 95577 |

备注：海水供应均未经淡化等处理直接使用，故不计入供水总量中。

## 3.2 用水情况

当年全市用水总量为60182万m3，其中第二产业用水量最大（包括建筑业用水500万m3），为15731万m3，占26.14%；其次是城镇居民用水量为15484万m3，占25.73%；第一产业用水量为15256万m3，占25.35%；第三产业用水量为10553万m3，占17.53%；农村居民用水量为2407万m3，占4.00%；生态环境用水量为750万m3，占1.25%。

表5    全市用水情况调查表

单位：万m3

| 生活用水 | 生产用水 | 生态环境用水 | 用水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村 | 城镇 | 其中地下水 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 其中 地下 水 |  | 用 水 量 | 其中 地下 水 |
| 2407 | 15484 | 1580 | 15256 | 15731 | 10553 | 2724 | 750 | 60182 | 4304 |

## 3.3 用水指标分析

据统计，当年本地水资源供应量为29298万m3，水资源总量为12.254亿m3，水资源利用率为23.91%。以户籍人口计算，当年人均水资源量为642m3，比上年增加26.88%；以常住人口计算，当年人均水资源量为334m3，比上年增加28.46%。

根据用水情况，比照社会经济发展水平，万元生产总值（GDP）用水量（包括农林牧渔用水）为21.4m3，比上年减少9.32%；万元工业产值用水量为3.3m3，比上年增加3.13%；万元工业增加值用水量为13.1m3，与上年持平；第三产业万元增加值用水量为7.4m3，比上年减少8.64%；农业亩均用水量为541.4m3，比上年减少17.52%。

以户籍人口计算，人均综合用水量为315m3，比上年减少2.48%；城镇人均综合日用水量为275L，比上年增加4.17%；农村人均综合日用水量为181L，比上年减少22.65%。以常住人口计算，人均综合用水量为164m3，比上年减少1.20%；城镇人均综合日用水量为134L，比上年增加5.51%；农村人均综合日用水量为133L，比上年减少22.22%。

表6  用水分析表

| 万元GDP用 水 量 | 万元工业产值 用水量 | 万元工业增加值用水 量 | 第三产业万元增加值用水量 | 农业亩均用水 量 | 人均水资源量 | 人均综合用水 量 | 城镇人均生活 日用水量 | 农村人均生活 日用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | L | L |
| 21.4 | 3.3 | 13.1 | 7.4 | 541.4 | 642 | 315 | 275 | 181 |
|  |  |  |  |  | 334 | 164 | 134 | 133 |

备注：表中所示人均指标第一行以户籍人口数计算，第二行以常住人口数计算；其中暂住人口按92.5%分布在城镇，7.5%分布在农村估算。

说明：2012年水资源公报用水量统计原则上按照《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）的统计口径，加强与水利系统内外数据衔接，同时参考全国第一次水利普查的社会经济用水统计中工业、农业和生活用水大户或典型用水户的调查成果。此外，对用水分类实行调整：增加生态环境用水类别，将农村牲畜用水由原来的农村居民用水调整至第一产业用水，因此农村人均综合日用水量减幅较大。

# 4  水质状况

## 4.1 农药化肥使用情况

全市农用化肥施用实物量为77723吨（比上年增加2.50%），折纯量为23901吨（比上年增加3.73%），其中氮肥5460吨，磷肥2663吨，钾肥4702吨，复合肥11076吨；农药施用量511吨，与上年相当。

## 4.2 水质概况

4.2.1主要河流

通过对全市4条主要河流9个断面的水质监测，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。当年全市主要河流总体水质状况与上年相比有一定恶化。在93.7km评价河长中，均受到一定程度污染（Ⅴ类和劣Ⅴ类），受污染河长与上年相比有一定增加。水体的主要超标项目为总磷、溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数等（详见表7）。

（1）西溪 水质状况与上年相比有一定恶化。崎坑大桥断面水质为劣Ⅴ类。新西桥断面为劣Ⅴ类；隘头潭断面水质为Ⅴ类；坂头桥断面水质为劣Ⅴ类；双溪大桥断面和东溪五显桥断面水质仍然为劣Ⅴ类。主要超标项目为总磷、氨氮等。

（2）九溪 西林桥断面水质为劣Ⅴ类。受污染河长为11.7km，与上年相同。主要超标项目为总磷、五日生化需氧量、氨氮等。

（3）官浔溪 官浔桥断面水质为劣Ⅴ类，从采样断面水体状况来看，发黑发臭。受污染河长为12.3km，与上年相同。主要超标项目为总磷、高锰酸盐指数、氨氮、溶解氧、五日生化需氧量等。

（4）后溪 后溪水闸断面水质为劣Ⅴ类。受污染河长为14.1km，与上年相同。主要超标项目为总磷、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量等。

表7     厦门市主要河流水质状况

河长单位：km

| 名称 | 总河长（km） | 评价河长（km） | 时 段 | Ⅰ类、Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 河长 | 河长 | 河长 | 河长 | 河长 |
| 西溪 |  | 55.6 | 枯水期 |  |  |  | 6.6 | 49.0 |
|  | 76.52 |  | 丰水期 |  |  |  | 6.6 | 49.0 |
|  |  |  | 全年期 |  |  |  | 6.6 | 49.0 |
| 九溪 |  | 11.7 | 枯水期 |  |  |  |  | 11.7 |
|  | 20.55 |  | 丰水期 |  |  |  |  | 11.7 |
|  |  |  | 全年期 |  |  |  |  | 11.7 |
| 官浔溪 |  | 12.3 | 枯水期 |  |  |  |  | 12.3 |
|  | 18.1 |  | 丰水期 |  |  |  |  | 12.3 |
|  |  |  | 全年期 |  |  |  |  | 12.3 |
| 后溪 |  | 14.1 | 枯水期 |  |  |  |  | 14.1 |
|  | 20.85 |  | 丰水期 |  |  |  |  | 14.1 |
|  |  |  | 全年期 |  |  |  |  | 14.1 |
| 全市 |  | 93.7 | 枯水期 |  |  |  | 6.6 | 87.1 |
|  | 136.02 |  | 丰水期 |  |  |  | 6.6 | 87.1 |
|  |  |  | 全年期 |  |  |  | 6.6 | 87.1 |

4.2.2饮用水源地

评价项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1规定的基本项目和表2水源地补充项目，其中总磷、总氮不参加评价，粪大肠菌群从2010年开始参与类别评价。根据单指标评价法，并根据Ⅲ类水质标准进行水质合格评价；补充项目按标准进行单项水质合格评价。

在评价的饮用水水源地中，九龙江北溪引水集美水池，水质除锰略有超标外，其他项目符合Ⅲ类标准；溪东水库、汀溪水库水质符合Ⅱ类标准；坂头水库水质符合Ⅱ类标准；竹坝水库水质符合Ⅲ类标准，与上年持平；石垅水库水质符合Ⅰ类标准；古宅水库、溪头水库和茂口水库水质符合Ⅱ类标准。备用水源地湖边水库水质符合Ⅱ类标准（详见表8）。

表8  厦门市饮用水源地水质状况

| 名称 | 时 段 | 水质类型 |
| --- | --- | --- |
| 集美水池 | 枯水期 | Ⅲ类 |
|  | 丰水期 | Ⅳ类 |
|  | 全年期 | Ⅲ类 |
| 溪东水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 汀溪水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 坂头水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 竹坝水库 | 枯水期 | Ⅲ类 |
|  | 丰水期 | Ⅲ类 |
|  | 全年期 | Ⅲ类 |
| 石垅水库 | 枯水期 | Ⅰ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅰ类 |
| 古宅水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 溪头水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 茂口水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅱ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |
| 湖边水库 | 枯水期 | Ⅱ类 |
|  | 丰水期 | Ⅲ类 |
|  | 全年期 | Ⅱ类 |

4.2.3重要水体和工业用水水源地

对杏林湾水库和曾溪水库采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价（详见表9）。

（1）杏林湾水库 水库坝头断面水质为Ⅴ类，与上年相比有一定恶化。主要超标项目为总磷、高锰酸盐指数、五日生化需氧量等。

（2）曾溪水库 作为工业用水水源地，水质符合Ⅲ类标准。

表9  厦门市重要水体和工业用水水源地水质状况

| 名称 | 时 段 | 水质类型 |
| --- | --- | --- |
| 杏林湾水库 | 枯水期 | 劣Ⅴ类 |
|  | 丰水期 | Ⅴ类 |
|  | 全年期 | Ⅴ类 |
| 曾溪水库 | 枯水期 | Ⅲ类 |
|  | 丰水期 | Ⅲ类 |
|  | 全年期 | Ⅲ类 |

# 5  水利大事记

## 5.1 出台水源保护区农村综合整治和生态补偿实施方案

8月9日，市政府出台《同安汀溪水库水源保护区农村综合整治和生态补偿实施方案》，明确对汀溪水库饮用水源地上游村民，实施货币、政策补偿和科技扶持等多元化多层面的补偿，在全省率先建立起饮用水源地生态补偿长效机制。该方案提出在饮用水源保护区汇水范围内全面实施生猪和牛蛙禁养，开展村庄生活污水治理，加强农业面源污染控制，从源头消除污染源。对于拆除的养殖建筑，按每平方米最少242元一次性补偿给所属村民。退养后没有再养殖的村民，2012年每人每年发放1300元的生态补偿费，今后每年随厦门市农村最低生活保障标准调整幅度的1/3进行调整，补偿时限为20年，补偿资金由市和同安、翔安两区财政共同承担，纳入年度预算。

## 5.2 市政府批准全市水功能区划和水库功能调整

7月31日，《厦门市水功能区划报告》通过市政府审批，确定全市水功能一级区34个，其中保护区16个，开发利用区18个；水功能二级区19个，其中饮用水源区4个，农业用水区5个，景观用水区10个。与此同时，为适应城市化和城镇化快速发展需要，市政府同意对全市现有95座水库重新进行功能定位，确定饮用水源水库11座，应急备用水源水库10座，工业生态用水水库4座，景观开发利用水库41座，农用水库29座。

## 5.3 全面做好防汛备汛工作

当年，厦门市先后遭受第5号、第9号、第14号、第17号台风以及“6·22”暴雨影响，先后启动4次Ⅲ级防台风应急响应、1次Ⅱ级防台风应急响应和调整1次防台风应急响应，启动1次防暴雨应急响应。连续13年实现“不死人、少损失”的目标。

## 5.4 长泰枋洋水利枢纽先行工程开工建设

长泰枋洋水利枢纽工程位于长泰县枋洋镇，由上存水库、尚吉电站、溪口闸坝与溪口——许庄引水隧洞（龙津溪引水工程）等组成，是一个以城市供水为主，兼顾发电、灌溉等综合利用的大型水利枢纽工程，计划建设工期5年，建成后每年可向厦门供水约2亿立方米。该工程是福建省近十年来第一个获得国家批准的大型水库项目，是目前全省在建最大的水利工程，是厦漳区域合作发展的重要项目，也是厦门市第二水源工程，估算投资13.9亿元。3月31日，先行工程（龙津溪引水）开工仪式在集美区许庄、长泰县枋洋举行。

## 5.5 莲花水库工程加快推进

莲花水库工程施工、征地折迁、移民安置全面推进，建设步伐加快，年度完成投资20460万元，占年度计划的102%。完成主坝基础开挖施工及主河床段基础混凝土垫层浇筑、副坝灌溉隧洞洞挖142米、库盆扩挖142万方；年内交付建设用地1000亩；移民安置点建设有序推进，凤岗集中安置点（一期）建设完成85%工程量，走马人、尾甲及白沙仑3个就地安置点基础设施建设全面展开，下辽山就地安置点开始征地工作。为提升自动化综合管理水平，调整完善了水库工程综合信息系统建设方案。

## 5.6 九龙江北溪引水左干渠改造二期工程正式通水

该工程自九龙江北溪江东取水口至田边暗涵进口，采用新挖双孔自流隧洞供水方案代替原有明渠输水，将九龙江北溪原水无压引流至田边暗涵进口。两条输水隧洞全长6.8公里，设计流量16立方米/秒，工程总投资33594万元，建设工期32个月。2009年1月6日正式动工，2012年8月工程试通水， 11月5日工程正式通水，实现全线44公里全封闭输水，有效杜绝了水源输送沿途的工业、生活污染，水质明显改善。

## 5.7 岛外十条溪流综合治理规划编制完成

市政府组织相关部门编制完成岛外十条溪流综合治理规划，计划用3年左右时间，在污染综合整治的基础上，实现岛外十条溪流景观与城市公园绿地、慢行系统的结合，恢复青山绿水的田园美景。市发改、规划、水利、环保、市政林园局和流域所在区政府依据规划，着手开展项目策划、勘察设计、项目前期报批、资金筹措等工作，计划2013年启动一批项目建设。

主办单位：厦门市水利局

协办单位：福建省厦门水文水资源勘测分局

顾    问：叶勇义

审    定：陈世真  杨文和  林恩良

审    核：洪炳南  陶洪生  邱隆旭  林福顺  张  青  李金尝

编    辑：许  茜  庄明龙  颜庆成  叶加财  沈盛湘  林  舒